## Slide 1: V2124-4G-4S-P
VSOL product datasheet | Updated: 19-11-2021 | Rev.1.3 | www.vsolcn.com
24千兆PoE口+4千兆电口+4千兆光口管理型交换机
产品简介:
VSOL V2124-4G-4S-P系列交换机采用优质的网络芯片和稳定的POE芯片，不仅可以为上网设备提供高速稳定的网络连接，还可以为上网设备（如IP摄像头、无线AP等支持POE功能的设备）提供电源，方便用户使用。VSOL V2124-4G-4S-P系列交换机兼容1U机架式安装。
VSOL V2124-4G-4S-P系列交换机具有24个千兆POE RJ45端口+4个千兆网口+4个千兆SFP上联光口+1个管理口，能为10/100/1000M以太网提供无缝连接，支持WEB管理，易于管理维护，符合 IEEE802.3af/IEEE802.3at POE协议，具有高度可靠性。该产品可以广泛应用在安防网络视频监控、酒店、校园、中小型企业网络工程等场合。
产品特点:
符合IEEE 802.3af/at国际标准，单端口供电功率30W
支持PoE Watchdog(看门狗)功能
支持802.1x端口认证，支持AAA认证，支持TACACS+认证
支持QoS数据优先级
支持SNMP/Telnet/SSHv2/CLI/WEB/RMON管理
产品应用场景:
IP摄像机
IP电话
无线AP
网络视频录像机
V2124-4G-4S-P
数据 & POE
数据
光纤
三层交换机
V3500-28X
Internet

## Slide 2
项目 |  | V2124-4G-4S-P
接口 | 上联网口 | 4*GE(RJ45)
 | 上联光口 | 4*GE(SFP，Combo)
 | POE口 | 24*GE(RJ45, POE)
 | 管理口 | 1*Console
产品 | 尺寸 (长×宽×高) | 440×280×44mm
 | 净重 | 3.65kg
包装 | 尺寸 (长×宽×高) | 500×365×85mm
 | 毛重 | 4.36kg
交换容量(Gbps) |  | 56
吞吐量(Mpps) |  | 41.66
数据包缓冲区(Mbytes) |  | 4
MAC地址表 |  | 8K
巨型帧 |  | 9.6 Kbytes
转发模式 |  | 存储转发
POE协议 |  | IEEE802.3af(15.4W), IEEE802.3at(30W)
网络传输介质 | 10BASE-T | Cat3、4、5类UTP/STP(≤100 米)
 | 100BASE-TX | Cat5 类以上UTP/STP(≤100 米)
 | 1000BASE-TX | Cat5 类以上UTP/STP(≤100 米)
光纤介质 | 多模光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um
 | 单模光纤 | 8/125、8.7/125、9/125、10/125um
电源电压 |  | Input: AC 100~240V/50Hz~60Hz
整机功率 |  | ≦400W
防护相关 |  | 共模 6KV; 静电 ESD: 空气 8KV, 接触 6KV
工作环境 | 工作温度 | -10~+50°C
 | 存储温度 | -40~+70°C
 | 工作湿度 | 10~90% (非冷凝)
 | 存储湿度 | 5~90% (非冷凝)
V2124-4G-4S-P
24千兆PoE口+4千兆电口+4千兆光口管理型交换机
技术参数:
运维服务
支持SNMP/Telnet/SSHv2/CLI/WEB/RMON管理
支持固件升级管理
支持上传、备份配置
支持SNTP时间同步配置
支持设备诊断
支持系统日志
L2层功能
支持链路聚合：
支持负载分担策略(基于IP/MAC地址)
支持静态和动态LACP
最大8个聚合组
支持VLAN有效范围:1~4094，
最大VLAN数量为256
支持Access/Trunk/Hybrid模式，支持QinQ
支持VLAN tag/Un-tag ,VLAN透传
支持Protocol VLAN和GVRP协议
支持802.1D和802.1W协议
支持生成树协议: STP/RSTP/MSTP
支持LLDP协议
支持IEEE802.x flow control
支持端口稳定性统计与监测
支持端口镜像
安全功能
支持风暴控制
支持端口隔离，端口速率限制，端口安全
支持环路检测
支持ACL
支持AAA认证，支持802.1x端口认证，支持RADIUS/TACACS+认证
支持动态ARP检测
支持IP源防护
QoS
支持流量分类，支持SP和WRR调度
支持端口优先级
支持802.1P、IP TOS和IP DSCP优先级
每个端口最大支持8个队列
组播
支持IGMP V1/V2/V3
支持IGMP Snooping
支持MLD Snooping和MVR
支持组播过滤和组播查询
DHCP特性
支持DHCP Server
支持DHCP Relay(Option 82)
支持DHCP Snooping
L3层功能
支持IPv4/IPv6协议
支持IPv4/IPv6静态路由
支持IPv6 ND
PoE特性
支持PoE温度查询
支持PoE类型，级别，功率，电压，电流查询
支持PoE看门狗配置

## Slide 3
规格：
项目 |  | V2124-4G-4S-P
LED指示灯 |  | PWR，SYS，PoE/ACT，Link/ACT
PWR(电源指示) | 常亮 | 设备通电
 | 不亮 | 设备不通电
SYS(系统灯) | 常亮 | 系统运行正常
 | 闪烁 | 系统未启动中
PoE/ACT(PoE指示灯) | 常亮 | PoE供电
 | 不亮 | PoE不供电
Link/ACT(链路&数据) | 常亮 | 链路连接正常
 | 不亮 | 链路不通
 | 闪亮 | 数据传输
Reset |  | 短按重启
 |  | 长按5s恢复出厂设置